## Slide 1: Метод компенсации нелинейных искажений усилителя мощности для стандарта мобильной связи 5G NR
06/06/2022
Нижний Новгород
Выполнил студент
2 курса магистратуры
Шиков А. П.
Научный руководитель
профессор, д.ф.-м.н
Мальцев А. А.

## Slide 2: Цели работы
Исследование влияния нелинейности усилителя мощности на различные типы сигнала, используемые в стандарте 5G NR
Разработка модели усилителя для миллиметрового диапазона 100-200 ГГц
Разработка метода компенсации нелинейных искажений усилителя мощности на приемнике

## Slide 3: Актуальность работы
Интернет вещей (IoT) и 5G NR
Высокая скорость, надежность, возможность массового подключения устройств
Количество подключенных «умных» устройств в 2018 году – 8 млрд, в 2021 – 12 млрд.
Поддержка несущих частот до 52.6 ГГц в релизах 15, 16 стандарта 5G
Расширение диапазона FR2 до 114 ГГц
Характеристики усилителей в миллиметровом диапазоне значительно хуже более низких частот
Передающие устройства – датчики, сенсоры должны быть энергоэффективны, необходимо уменьшить количество сигнальной обработки на них

## Slide 4: Нелинейность усилителя мощности (УМ)
Реальный усилитель
Идеальный усилитель
Амплитудная характеристика УМ – зависимость выходной амплитуды от входной

## Slide 5: Искажение сигнала нелинейным УМ

## Slide 6: Отступы по мощности IBO, OBO
Чем больше отступ OBO или IBO, тем более линейный участок характеристики используется, но тем меньше средняя выходная мощность

## Slide 7: Модель для описания УМ
Модель Раппа
Параметры модели для диапазона 30-70 ГГц, предложенные Nokia
G – КУ малого сигнала, p – гладкость (нелинейность) кривой, - напряжение насыщения.
A, B, q – параметры кривой фазового искажения.
Амплитудное искажение (АМ-АМ)
Фазовое искажение (АМ-РМ)

## Slide 8: Параметры модели для диапазона 100-200 ГГц
Параметры для модели 100 -200 ГГц были получены по данным из последних работ по созданию твердотельных усилителей в соответствующем диапазоне частот
Характеристики из работ аппроксимировались моделью Раппа, затем полученные параметры G, Vsat, p были усреднены.
Полученные параметры для модели 100-200 ГГц
Амплитудные характеристики твердотельных УМ

## Slide 9: Реализация УМ в LLS и искажение сигналов
Для моделирования использовался симулятор канального уровня - LLS, написанный в системе Matlab и соответствующий стандарту 5G
Модель Раппа была имплементирована в симулятор для оценки степени искажения, и дальнейшей компенсации
Принципиальная схема LLS

## Slide 10: Используемые типы сигналов
В работе рассматриваются следующие сигналы, использующиеся для Uplink
CP-OFDM
DFT-s-OFDM
Принципиальная схема генерации CP-OFDM и DFT-s-OFDM сигнала
K-DFT: DFT по K точкам
M-IFFT: IDFT по M точкам
M>K
DFT-s-OFDM имеет меньший пик-фактор (PAPR), чем OFDM, поэтому он более эффективен при использовании нелинейного УМ

## Slide 11: Искажение сигналов нелинейным УМ
Изначальные созвездия
Без искажения усилителем
После искажения усилителем на передатчике
Созвездия сигнала на приемнике
Искажения сигналов:
Single carrier: Общий сдвиг точек в зависимости от амплитуды
OFDM: Увеличение разброса относительно центров созвездий
DFT-s-OFDM: Совмещенный сдвиг точек и увеличенный разброс

## Slide 12: Обзор методов компенсации
Predistortion, compensation…

## Slide 13
Метод компенсации искажений на приемнике
В основе метода лежит использование ограниченной обратной амплитудной характеристики УМ
Ограничение необходимо для предотвращения еще больших искажения сигнала ввиду свойства насыщения характеристики усилителя
Параметр α выступает как граничный коэффициент
Параметры УМ а также рабочая точка считаются известными (переданы в сервисной информации)

## Slide 14: Метод компенсации искажений на приемнике

## Slide 15: Параметры симуляций
Разработанный метод компенсации был реализован в LLS. Ниже приведен перечень параметров, использованных при моделировании
В результате моделирования были получены кривые зависимости количества блоковых ошибок от ОСШ
(BLER vs SNR)

## Slide 16: Результаты симуляций
DFT-s-OFDM / 30-70 ГГц / SCS 120 кГц
MCS 27: 64-QAM,
R = 0.89
MCS 22: 64-QAM,
R = 0.65
MCS 22t2: 256-QAM, R = 0.74
Использование компенсации уменьшает количество ошибок для выбранного ОСШ по сравнению с не компенсированным случаем (кривая сдвигается вниз)

## Slide 17: Результаты симуляций
CP-OFDM / 30-70 ГГц / SCS 120 кГц
Пик-фактор OFDM сигнала выше чем у DFT-s-OFDM, поэтому наблюдается большее количество ошибок по сравнению с DFT-s-OFDM.
В случае модуляции 256-QAM искажения сильнее чем для 64-QAM
Для сигнала OFDM применение компенсации также улучшает результат для MCS 27 и 22т2

## Slide 18: Результаты симуляций
30-70 ГГц / SCS 480 кГц

## Slide 19: Результаты симуляций
30-70 ГГц / SCS 960 кГц

## Slide 20: Результаты симуляций
DFT-s-OFDM / 100-200 ГГц / SCS 120 кГц
Характеристики УМ значительно хуже, даже в случае DFT-s-OFDM наблюдается сильное падение производительности.
При высокой модуляции часть информации может быть невозвратно искажена

## Slide 21: Результаты симуляций
CP-OFDM / 100-200 ГГц / SCS 120 кГц
В случае OFDM сигнала искажения еще хуже.
Для MCS 27 информация практически не восстановлена.
Для MCS 22 наблюдается увеличение искажений, при этом компенсация улучшает результат сдвигая кривую на 3-5 дБ

## Slide 22: Результаты симуляций
100-200 ГГц / SCS 480 кГц

## Slide 23: Результаты симуляций
100-200 ГГц / SCS 960 кГц

## Slide 24: Заключение
Исследовано влияние нелинейности усилителя мощности на сигналы CP-OFDM, DFT-s-OFDM
Подобраны параметры для модели Раппа в диапазоне 100-200 ГГц
  В данном диапазоне УМ значительно хуже по сравнению с диапазоном 30-70 ГГц. Искажения более значительны, в некоторых случаях информацию практически невозможно восстановить
Разработан и реализован в LLS метод компенсации нелинейных искажений усилителя на приемнике
  Компенсация выполняется на приемнике, это важно для уменьшения сигнальной обработки на передатчике
  Метод способен улучшить производительность системы для обеих моделей усилителя по сравнению со случаем отсутствия компенсации для определенных наборов параметров

## Slide 25: Спасибо за внимание!