## Slide 1: Метод компенсации нелинейных искажений усилителя мощности для стандарта мобильной связи 5G NR
17/06/2022
Нижний Новгород
Выполнил студент
2 курса магистратуры
Шиков А. П.
Научный руководитель
профессор, д.ф.-м.н
Мальцев А. А.

## Slide 2: Цели работы
Исследование влияния нелинейности усилителя мощности на различные типы сигнала, используемые в стандарте мобильных сетей связи 5G NR
Разработка модели усилителя мощности для миллиметрового диапазона длин волн 100-200 ГГц
Разработка метода компенсации нелинейных искажений усилителя мощности на приемнике

## Slide 3: Актуальность работы
Исследование и компенсация нелинейных искажений снова актуальны по ряду причин
Переход в миллиметровый диапазон длин волн, где технологии менее совершенные по сравнению с более низкими частотами
  Поддержка несущих частот до 52.6 ГГц в релизах 15, 16 стандарта 5G, расширение диапазона FR2 до 114 ГГц
Введение Интернета Вещей (IoT) в мобильной системе связи 5G New Radio
  Количество подключенных «умных» устройств в 2018 году – 8 млрд, в 2021 – 12 млрд.
  Передающие устройства – датчики, сенсоры должны быть эффективны, необходимо уменьшить количество сигнальной обработки на передатчиках и выполнять компенсацию на приемнике

## Slide 4: Нелинейность усилителя мощности (УМ)
Реальный усилитель
Идеальный усилитель
Амплитудная характеристика УМ – зависимость выходной амплитуды от входной

## Slide 5: Искажение сигнала нелинейным УМ
При подаче сигнала на нелинейный участок усилителя возникают искажения
Чем больше амплитуда на входе, тем больше искажение на выходе – эффект насыщения усилителя
Высокий пик-фактор (например, у OFDM сигнала) может привести к значительным искажениям

## Slide 6: Характеристика нелинейности УМ
Точка компрессии точка, в которой усиление становится на 1 дБ меньше чем у идеальной характеристики.
Усилитель часто считается линейным до достижения точки компрессии.
- входная мощность точки компрессии
- выходная мощность точки компрессии

## Slide 7: Модель для описания УМ
Выходная амплитуда, В
Входная амплитуда, В
Модель Раппа
Параметры модели для диапазона 30-70 ГГц, предложенные Nokia
G – коэффициент усиления малого сигнала, p – гладкость (нелинейность) кривой, - напряжение насыщения.
A, B, q – параметры кривой фазового искажения.
Амплитудное искажение (АМ-АМ)
Фазовое искажение (АМ-РМ)
АМ-АМ искажение
АМ-РМ искажение

## Slide 8: Параметры модели для диапазона 100-200 ГГц
Модель 100-200 ГГц была разработана на основе анализа последних работ по созданию твердотельных усилителей в соответствующем диапазоне частот
Характеристики из работ аппроксимировались моделью Раппа, затем полученные параметры G, Vsat, p были усреднены.
Полученные параметры для модели 100-200 ГГц
Амплитудные характеристики твердотельных УМ

## Slide 9: Реализация УМ в LLS и искажение сигналов
Для моделирования использовался симулятор канального уровня - LLS, написанный в системе Matlab и откалиброван
Модель Раппа была имплементирована в симулятор для оценки степени искажения, и дальнейшей компенсации
Принципиальная схема LLS
LLS разработан на языке Matlab Пудеевым А.В., LG Electronics

## Slide 10: Исследуемые сигналы
В работе исследуются следующие сигналы, использующиеся в системе мобильной связи 5G NR для Uplink-передачи:
CP-OFDM
DFT-s-OFDM
Принципиальная схема генерации CP-OFDM и DFT-s-OFDM сигнала
K-DFT: DFT по K точкам
M-IFFT: IDFT по M точкам
M>K
DFT-s-OFDM имеет меньший пик-фактор, чем OFDM, поэтому он более эффективен при использовании нелинейного УМ
CP-OFDM – Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
DFT-s-OFDM – Discrete Fourier Transform-spread-OFDM

## Slide 11: Искажение сигналов нелинейным УМ
Изначальные созвездия
Без искажения усилителем
После искажения усилителем на передатчике
Созвездия сигнала на приемнике
Искажения сигналов:
Single carrier: Общий сдвиг точек в зависимости от амплитуды
OFDM: Увеличение разброса относительно центров созвездий
DFT-s-OFDM: Совмещенный сдвиг точек и увеличенный разброс

## Slide 12: Обзор методов компенсации
Существующие методы борьбы с искажениями можно разделить на два основных подхода
Подготовка сигнала на передатчике перед усилителем
Сигналу придаются свойства, которые минимизируют влияние нелинейности УМ, эффективно «выпрямляя» амплитудную характеристику (pre-distortion – предварительное искажение)
Имеет малую эффективность при низких OBO\IBO
Необходима дополнительная сигнальная обработка на передатчике
Efficient Compensation of the Nonlinearity of Solid-State Power Amplifiers Using Adaptive Sequential Monte Carlo Methods / Mahdi Shabany, 2008

## Slide 13: Обзор методов компенсации
Компенсация искажений на приемнике
Компенсация производится посредством оценки параметров УМ с помощью пилотных сигналов, либо параметры считаются известными/переданными в сервисной информации. На основе полученных параметров применяется дополнительная обработка
Многие работы рассматривают теоретические случаи, редко производится полноценное моделирование системы
Не удалось найти пример использования компенсации для DFT-s-OFDM сигнала
Receiver based compensation of nonlinear distortion in MIMO-OFDM / Drotar et. al., 2010

## Slide 14
Метод компенсации искажений на приемнике
В основе метода лежит использование ограниченной обратной амплитудной характеристики УМ
Ограничение необходимо для предотвращения еще больших искажения сигнала ввиду свойства насыщения характеристики усилителя
Параметр α выступает как граничный коэффициент
Параметры УМ а также рабочая точка считаются известными (переданы в сервисной информации)

## Slide 15: Метод компенсации искажений на приемнике

## Slide 16: Параметры симуляций
Разработанный метод компенсации был реализован в LLS. Ниже приведен перечень типичных для системы параметров, использованных при моделировании
В результате моделирования были получены кривые зависимости количества блоковых ошибок от ОСШ
(BLER vs SNR)
Параметр | Используемы значения
Несущая частота, fc | 60GHz
Полоса частот | 400 MHz
Тип сигнала | CP-OFDM, DFT-s-OFDM
Модель УМ | 30-70 GHz, 100-200 GHz
Мощность передатчика | 10 dBm
SCS | 120 kHz, 480 kHz, 960 kHz
Количество ресурсных блоков | 256, 64, 32 RBs
Модель канала | TDL-A, 5 ns DS, 3 km/h
Параметры передачи | 1 TX, 2 RX MRC
Модуляция и кодирование | 64-QAM (MCS Table 1;22, 27) 256 QAM(MCS Table 2; 22)

## Slide 17: Результаты симуляций
CP-OFDM / 30-70 ГГц / SCS 480 кГц
Использование компенсации уменьшает количество ошибок для выбранного ОСШ по сравнению с не компенсированным случаем (кривая сдвигается вниз)
MCS 27: 64-QAM,
R = 0.89
MCS 22: 64-QAM,
R = 0.65
MCS 22t2: 256-QAM, R = 0.74

## Slide 18: Результаты симуляций
DFT-s-OFDM / 30-70 ГГц / SCS 480 кГц
Пик-фактор DFT-s-OFDM сигнала ниже чем у OFDM, поэтому наблюдается меньшее количество ошибок по сравнению с OFDM.
В случае модуляции 256-QAM искажения сильнее чем для 64-QAM
MCS 27: 64-QAM,
R = 0.89
MCS 22t2: 256-QAM, R = 0.74

## Slide 19: Результаты симуляций
CP-OFDM / 100-200 ГГц / SCS 480 кГц
В случае OFDM сигнала искажения еще хуже.
Для MCS 27 информация практически не восстановлена (Ввиду высокого кодрейта)
Для MCS 22 наблюдается увеличение искажений, при этом компенсация улучшает результат сдвигая кривую на 3-5 дБ
MCS 27: 64-QAM,
R = 0.89
MCS 22: 64-QAM,
R = 0.65

## Slide 20: Результаты симуляций
DFT-s-OFDM / 100-200 ГГц / SCS 480 кГц
Характеристики УМ значительно хуже, даже в случае DFT-s-OFDM наблюдается сильное падение производительности.
При высокой модуляции часть информации может быть невозвратно искажена
MCS 27: 64-QAM,
R = 0.89
MCS 22t2: 256-QAM, R = 0.74

## Slide 21: Заключение
Исследовано влияние нелинейности усилителя мощности на различные сигналы, используемые в стандарте мобильной системы связи 5го поколения 5G NR.
Создана модель усилителя мощности для диапазона 100-200 ГГц
  Усилитель значительно менее линеен по сравнению с 30-70 ГГц.
Разработан метод компенсации нелинейных искажений усилителя на приемнике, проведены соответствующие исследования в симуляторе канального уровня.
  Компенсация выполняется на приемнике, позволяя базовой станции обрабатывать данные с простых передающих устройств
  Метод способен улучшить производительность системы для обеих моделей усилителя по сравнению со случаем отсутствия компенсации

## Slide 22: Спасибо за внимание!

## Slide 24: OFDM Waveform

## Slide 25
 | kHz | Cyclic prefix
0 | 15 | Normal
1 | 30 | Normal
2 | 60 | Normal, Extended
3 | 120 | Normal
4 | 240 | Normal
5 | 480 | Normal
6 | 960 | Normal
 |  | Cyclic prefix
0 | 15 | Normal
1 | 30 | Normal
2 | 60 | Normal, Extended
3 | 120 | Normal
4 | 240 | Normal
5 | 480 | Normal
6 | 960 | Normal

## Slide 26: Отступы по мощности IBO, OBO
Чтобы минимизировать искажения, рабочую точку усилителя сдвигают ближе к линейному участку – делается отступ по средней мощности
Чем больше отступ OBO или IBO, тем более линейный участок характеристики используется, но тем меньше средняя выходная мощность

## Slide 27: Метод компенсации искажений на приемнике
коэффициент нормировки для приведения мощности сигнала к выходной мощности на усилителе
коэффициент нормировки для приведения мощности сигнала к входной мощности до усилителя

## Slide 28
Параметры симуляций

## Slide 29: Результаты симуляций
30-70 ГГц / SCS 480 кГц

## Slide 30: Результаты симуляций
30-70 ГГц / SCS 960 кГц

## Slide 31: Результаты симуляций
100-200 ГГц / SCS 480 кГц

## Slide 32: Результаты симуляций
100-200 ГГц / SCS 960 кГц