## Slide 1: Метод компенсации нелинейных искажений усилителя мощности для стандарта мобильной связи 5G NR
06/06/2022
Нижний Новгород
Выполнил студент
2 курса магистратуры
Шиков А. П.
Научный руководитель
профессор, д.ф.-м.н
Мальцев А. А.

## Slide 2: Цели работы
Исследование влияния нелинейности усилителя мощности на различные типы сигнала, используемые в стандарте 5G NR
Разработка модели усилителя мощности для миллиметрового диапазона 100-200 ГГц
Разработка метода компенсации нелинейных искажений усилителя мощности на приемнике

## Slide 3: Актуальность работы
Интернет вещей (IoT) и 5G NR
Высокая скорость, надежность, возможность массового подключения устройств
Количество подключенных «умных» устройств в 2018 году – 8 млрд, в 2021 – 12 млрд.
Поддержка несущих частот до 52.6 ГГц в релизах 15, 16 стандарта 5G, расширение диапазона FR2 до 114 ГГц
Не смотря на развитие технологий, характеристики усилителей в миллиметровом диапазоне значительно хуже более низкочастотных усилителей.
Передающие устройства – датчики, сенсоры должны быть эффективны, необходимо уменьшить количество сигнальной обработки на передатчиках и выполнять компенсацию на приемнике

## Slide 4: Нелинейность усилителя мощности (УМ)
Реальный усилитель
Идеальный усилитель
Амплитудная характеристика УМ – зависимость выходной амплитуды от входной

## Slide 5: Искажение сигнала нелинейным УМ
При подаче сигнала на нелинейный участок усилителя возникают искажения
Чем больше амплитуда на входе, тем больше искажение на выходе – эффект насыщения усилителя
Высокий пик-фактор (PARP) (например, у OFDM сигнала) может привести к значительным искажениям

## Slide 6: Характеристика нелинейности УМ
Точка компрессии точка, в которой усиление становится на 1 дБ меньше чем у идеальной характеристики.
Усилитель часто считается линейным до достижения точки компрессии.
- входная мощность точки компрессии
- выходная мощность точки компрессии

## Slide 7: Модель для описания УМ
Выходная амплитуда, В
Входная амплитуда, В
Модель Раппа
Параметры модели для диапазона 30-70 ГГц, предложенные Nokia
G – КУ малого сигнала, p – гладкость (нелинейность) кривой, - напряжение насыщения.
A, B, q – параметры кривой фазового искажения.
Амплитудное искажение (АМ-АМ)
Фазовое искажение (АМ-РМ)
АМ-АМ искажение
АМ-РМ искажение

## Slide 8: Параметры модели для диапазона 100-200 ГГц
Параметры для модели 100-200 ГГц были получены по данным из последних работ по созданию твердотельных усилителей в соответствующем диапазоне частот
Характеристики из работ аппроксимировались моделью Раппа, затем полученные параметры G, Vsat, p были усреднены.
Полученные параметры для модели 100-200 ГГц
Амплитудные характеристики твердотельных УМ

## Slide 9: Реализация УМ в LLS и искажение сигналов
Для моделирования использовался симулятор канального уровня - LLS, написанный в системе Matlab и откалиброван
Модель Раппа была имплементирована в симулятор для оценки степени искажения, и дальнейшей компенсации
Принципиальная схема LLS
LLS разработан на языке Matlab Пудеевым А.В., LG Electronics

## Slide 10: Используемые типы сигналов
В работе рассматриваются следующие сигналы, использующиеся для восходящей линии:
CP-OFDM
DFT-s-OFDM
Принципиальная схема генерации CP-OFDM и DFT-s-OFDM сигнала
K-DFT: DFT по K точкам
M-IFFT: IDFT по M точкам
M>K
DFT-s-OFDM имеет меньший пик-фактор (PAPR), чем OFDM, поэтому он более эффективен при использовании нелинейного УМ
CP-OFDM – Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
DFT-s-OFDM – Discrete Fourier Transform-spread-OFDM

## Slide 11: Искажение сигналов нелинейным УМ
Изначальные созвездия
Без искажения усилителем
После искажения усилителем на передатчике
Созвездия сигнала на приемнике
Искажения сигналов:
Single carrier: Общий сдвиг точек в зависимости от амплитуды
OFDM: Увеличение разброса относительно центров созвездий
DFT-s-OFDM: Совмещенный сдвиг точек и увеличенный разброс
Сигнал с одной несущей

## Slide 12: Обзор методов компенсации
Существующие методы борьбы с искажениями можно разделить на два основных подхода
Подготовка сигнала ни передатчике перед усилителем
Сигналу придаются свойства, которые минимизируют влияние нелинейности УМ, эффективно «выпрямляя» амплитудную характеристику (pre-distortion – предварительное искажение)
Имеет малую эффективность при низких OBO\IBO
Необходима дополнительная сигнальная обработка на передатчике
Efficient Compensation of the Nonlinearity of Solid-State Power Amplifiers Using Adaptive Sequential Monte Carlo Methods / Mahdi Shabany, 2008

## Slide 13: Обзор методов компенсации
Компенсация искажений на приемнике
Компенсация производится посредством оценки параметров УМ с помощью пилотных сигналов, либо параметры считаются известными/переданы в сервисной информации. На основе полученных параметров применяется дополнительная обработка
Многие работы рассматривают теоретические случаи, редко производится полноценное моделирование системы
Не удалось найти пример использования компенсации для DFT-s-OFDM сигнала
Receiver based compensation of nonlinear distortion in MIMO-OFDM / Drotar et. al., 2010

## Slide 14
Метод компенсации искажений на приемнике
В основе метода лежит использование ограниченной обратной амплитудной характеристики УМ
Ограничение необходимо для предотвращения еще больших искажения сигнала ввиду свойства насыщения характеристики усилителя
Параметр α выступает как граничный коэффициент
Параметры УМ а также рабочая точка считаются известными (переданы в сервисной информации)

## Slide 15: Метод компенсации искажений на приемнике

## Slide 16: Параметры симуляций
Разработанный метод компенсации был реализован в LLS. Ниже приведен перечень параметров, использованных при моделировании
В результате моделирования были получены кривые зависимости количества блоковых ошибок от ОСШ
(BLER vs SNR)
Параметр | Используемы значения
Несущая частота, fc | 60GHz
Полоса частот | 400 MHz
Тип сигнала | CP-OFDM, DFT-s-OFDM
Модель УМ | 30-70 GHz, 100-200 GHz
Мощность передатчика | 10 dBm
SCS | 120 kHz, 480 kHz, 960 kHz
Количество ресурсных блоков | 256, 64, 32 RBs
Модель канала | TDL-A, 5 ns DS, 3 km/h
Параметры передачи | 1 TX, 2 RX MRC
Модуляция и кодирование | 64-QAM (MCS Table 1;22, 27) 256 QAM(MCS Table 2; 22)

## Slide 17: Результаты симуляций
DFT-s-OFDM / 30-70 ГГц / SCS 120 кГц
MCS 27: 64-QAM,
R = 0.89
MCS 22: 64-QAM,
R = 0.65
MCS 22t2: 256-QAM, R = 0.74
Использование компенсации уменьшает количество ошибок для выбранного ОСШ по сравнению с не компенсированным случаем (кривая сдвигается вниз)

## Slide 18: Результаты симуляций
CP-OFDM / 30-70 ГГц / SCS 120 кГц
Пик-фактор OFDM сигнала выше чем у DFT-s-OFDM, поэтому наблюдается большее количество ошибок по сравнению с DFT-s-OFDM.
В случае модуляции 256-QAM искажения сильнее чем для 64-QAM
Для сигнала OFDM применение компенсации также улучшает результат для MCS 27 и 22т2

## Slide 19: Результаты симуляций
DFT-s-OFDM / 100-200 ГГц / SCS 120 кГц
Характеристики УМ значительно хуже, даже в случае DFT-s-OFDM наблюдается сильное падение производительности.
При высокой модуляции часть информации может быть невозвратно искажена

## Slide 20: Результаты симуляций
CP-OFDM / 100-200 ГГц / SCS 120 кГц
В случае OFDM сигнала искажения еще хуже.
Для MCS 27 информация практически не восстановлена.
Для MCS 22 наблюдается увеличение искажений, при этом компенсация улучшает результат сдвигая кривую на 3-5 дБ

## Slide 21: Заключение
Исследовано влияние нелинейности усилителя мощности на сигналы CP-OFDM, DFT-s-OFDM
Подобраны параметры для модели Раппа в диапазоне 100-200 ГГц
  В данном диапазоне усилитель значительно хуже по сравнению с диапазоном 30-70 ГГц. Искажения более значительны, в некоторых случаях информацию практически невозможно восстановить
Разработан и реализован в симуляторе канального уровня метод компенсации нелинейных искажений усилителя на приемнике
  Компенсация выполняется на приемнике, что критически важно для простых, дешевых устройств, поскольку из-за малой стоимости качество передающих цепей низкое и нелинейные искажения значительны. Необходимая компенсация производится на приемнике, минимизируя сигнальную обработку на передатчике.
  Метод способен улучшить производительность системы для обеих моделей усилителя по сравнению со случаем отсутствия компенсации для определенных наборов параметров

## Slide 22: Спасибо за внимание!

## Slide 24: Отступы по мощности IBO, OBO
Чтобы минимизировать искажения, рабочую точку усилителя сдвигают ближе к линейному участку – делается отступ по средней мощности
Чем больше отступ OBO или IBO, тем более линейный участок характеристики используется, но тем меньше средняя выходная мощность
SKIP

## Slide 25: Метод компенсации искажений на приемнике
коэффициент нормировки для приведения мощности сигнала к выходной мощности на усилителе
коэффициент нормировки для приведения мощности сигнала к входной мощности до усилителя

## Slide 26
Параметры симуляций

## Slide 27: Результаты симуляций
30-70 ГГц / SCS 480 кГц

## Slide 28: Результаты симуляций
30-70 ГГц / SCS 960 кГц

## Slide 29: Результаты симуляций
100-200 ГГц / SCS 480 кГц

## Slide 30: Результаты симуляций
100-200 ГГц / SCS 960 кГц